TCL-3202系列智能温度控制仪使用说明书

一、技术参数

1、输入类型：NTC10K (B=3380)

2、温度显示范围：0～100℃

3、触点容量：5A  240VAC

4、安装方式：标准35mmDIN导轨安装

5、工作电源：AC85V～242V，50/60HZ  功耗＜3W

6、工作环境：0～50℃，相对湿度≤85％，无腐蚀性及无强电磁辐射场合

二、面板及接线图

三、内部参数

| 序号 | 提示符 | 名称 | 设定范围 | 说 明 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| － | 0 |  | 温度给定值 | － | 按一下SET键，显示设定值闪烁，此时按▲或▼键直接可修改设定值 | 50 |
| 二 级 菜 单 | 1 |  | 电子锁 | 0～50 | 长按set三秒进入参数，密码为10时，可进入并修改所有参数，其他数值状态下不能进入参数状态。 | 18 |
|  | 2 |  | 误差修正值 | -20～20 | 测量值可以通过此项值加或减修正 | 0 |
|  | 3 |  | 下限回差 | 0-19 | 温度低于设定值-回差开启，超过设定值+回差关闭输出 | 1 |
|  | 4 |  | 上限回差 |  |  | 1 |
|  | 5 |  | 正偏差报警 | 0-99 | 超过上限设定的偏差值开启报警 | 50 |
|  | 6 |  | 加热/制冷选择 | － | 0：加热 1：制冷 | 0 |

四、操作方法

1、温度给定值设定：

在正常显示模式下，直接按set键1秒，仪表显示下限设定值闪烁，此时通过上下键调节设定值，调节完成后再按一下set进入上限温度设定状态，完成后按‘SET’键保存退出，或不按任何键等待10秒钟后自动保存退出。

2、二级菜单修改：

按仪表面板上的SET键三秒进入二级菜单修改状态，参数符号与参数值交替显示，此时按▲键或▼键可修改参数值，长按键可实现快速加或减，修改完成后可按SET键保存并进入下一参数修改状态。

五、错误指示：

当仪表显示窗显示“-H-”或“-L-”时，表示该通道传感器测量值超载或传感器已坏，应检修传感器，若传感器无故障，请确认所选传感器是否与所配仪表的分度号一致。